کشت مکانیزه برنج

برنج به عنوان يك غذاي اصلي ، نقش مهمي را در سبد كالايي خانوار ايراني دارد . كشت مكانيزه اين محصول در كشور با مشكلات و موانع زيادي مواجه است كه خرده مالكيت يكي ازمهمترين اين عوامل است . از ديدگاه مكانيزاسيون، خرده مالكيت از جنبه‌هاي مختلف بر روند كشت مكانيزه برنج سايه افكنده است كه اثرات آن بطور مستقيم و غير مستقيم مشهود است. ايجاد محدوديت‌ها در تمهيد بستر مناسب جهت مكانيزه نمودن كشت برنج همچون طراحي و اجراي تسطيح و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري متناسب با خواسته‌ها و شرايط ماشيني و سيستم توليد و عرضه محصول به بازار ، عدم امكان برخورداري از نظام بهره‌برداري جامع از ماشين‌آلات ( به منظور افزايش ظرفيت مزرعه اي و استفاده بهينه از انرژي ) و محدوديت در بكارگيري از ماشين‌ها و تجهيزات مناسب تبديل برنج جهت افزايش كيفيت محصول توليدي و ... از جمله مشكلاتي هستند كه در اثر خرده مالكيت حادث مي‌گردند.

در مجموع مي توان خرده مالكيت را به عنوان سدي بر سر راه توسعه مكانيزاسيون برنج كشور برشمرد، زيرا نه تنها  فراهم نمودن بستر و اجراي مكانيزاسيون را با محدوديت مواجه مي سازد، بلكه حتي ممكن است بخاطر عدم امكان استفاده از ماشين آلات و تكنولوژي مطلوب، افت كيفيت محصول توليدي را نيز در پي داشته‌ باشد.

جلوگيري از كوچك تر شدن سطح مالكيت موجود با تدوين قوانين جامع و پايدار، روي آوري بسمت نظام بهره برداري گروهي از ماشين آلات به جاي بهره برداري انفرادي، بهره‌گيري از ماشينهاي با توان و ظرفيت مزرعه‌اي بالاتر  در قالب تعاوني هاي توليد وخدمات مكانيزاسيون، كاهش تنوع ارقام توليدي در سطح منطقه‌اي، ايجاد تغيير در نحوه ارائه و عرضه محصول به بازار و همچنين تغيير در نحوه ارائه و عرضه محصول به كارخانجات شاليكوبي از راهكارهاي اساسي در جهت اجراي مكانيزاسيون كشاورزي با خرده مالكيت مي باشند كه باید به طور جدی  مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

پرورش نشاء جعبه ای برنج در کشت وکار مکانیزه یکی دیگر از مشکلات خاص برای کشاورزان شالیکار در کشور ما می باشد. وجود آب و هوای ناپایدار ، مديريت آب در ابتداي فصل بهار ، تهيه خاك مناسب براي جعبه، ضدعفوني و افزودن مواد مغذي به خاك ، پاشش صحيح بذر در هر جعبه و هزينه بالاي تهيه جعبه براي كشاورزان از جمله مشكلات كشت مكانيزه برنج است . اخيراً به كشاورزان علاقه مند و شركت هاي تعاوني در استان هاي برنج خيز پيشنهاد ايجاد بانك نشاء برنج (توليد و توزيع نشاء سالم )ارائه شد و استقبال خوبي هم صورت پذيرفت اما نبود تجهيزات خاص اين پرو‍‍ژه سبب موانعي گرديده كه بسياري از داوطلبين از اين پروژه انصراف دهند يا سرگردان شوند زيرا بيشتر اين عزيزان اطلاعات كافي از نوع تجهيزات ندارند ضمن اينكه نبود تنوع در واردات اين تجهيزات سبب شده تا قيمت تجهيزات بانك نشاء بصورت انحصاري فقط در اختيار يك شركت در كشور قرار بگيرد به هين دليل نرخ هاي کذایی و بسيار بالاي تجهيزات سبب نگراني هايي در بين كشاورزان شده است .

قابل ذكر است كه پروژه بسيار با ارزش بانك نشاء از جمله طرح هاي ملي و كاربردي براي كشور و برنج ميباشد زيرا سبب خواهد شد تا در آينده منافع بسيار زيادي به سيستم كشاورزي كشور ، تسهيل كشت برنج ، كاهش هزينه توليد و در نهايت افزايش درآمد كشاورز را به دنبال خواهد داشت.

كشت سنتي برنج و مشكلات خاص آن در کشور

از مشکلات خاص کشت سنتی برنج در کشور می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- شايع ترين  بيماري هاي ناشي از نشاكاري در بين زنان شمال روماتيسم ، مشكلات ستون فقرات، كمر درد ، عوارض هاي پوستي ،پارگي كف پا ، شكستگي ناخن ها و بسياري از عوارض ديگر  است  .

- وجين شاليزار در مرحله دوم

- تعدد كارگر در يك كرت و وجود سليقه هاي گوناگون در عمليات نشاكاري

- وجين و از بين بردن علف هاي هرز در دو مرحله صورت مي پذيرد

- شاليزار در فصل بهار نياز به شخم و برگرداندن علف هاي هرز به زير خاك دارد

- برای درو با داس در هر هکتار شالیزار  نياز به ۱۳  كارگر با تجربه دارد

- به دلایل فراوانی تا ۱۰ روز بعد از نشاکاری اکثر برگهای نشاء می سوزند

- حمل و جابجایی نشاهای کنده شده از خزانه تا کرت آماده نشاکاری

- برای نشاکاری سنتی در هر هکتار شالیزار  نياز به ۱۵  كارگر با تجربه در شرایط خوب می باشد

- در يك مرحله قبل از نشاكاري بايد نشاهاي كنده شده از خزانه در مزرعه توزيع گردد

مشکلات اراضی سنتی شالیزار

- عدم استفاده  بهينه از ماشين

- بدليل فقدان جاده هاي مزرعه اي و دسترسي ، انتخاب ماشين محدود مي شود.

- در صورت استفاده از تيلر بايد از كرتهاي ديگران عبور نمود .

- غالباً بين كرتها و مزارع از معابر پياده رو استفاده ميشود . کشاورزاني كه اراضي آنها در مرکز مزرعه و دور از جاده قرار  دارد  ، براي انتقال كود و   محصولات برداشت شده تنها ميتوانند آنها را بدوش گيرند و از اين معابر براي نقل و انتقال استفاده نمايند.

- كرتهاي پايين دست در زمان خشكسالي بدليل مصرف آب توسط كرتهاي بالادست به آب دسترسي ندارند.

- در زمان وقوع بارانهاي سيل آسا كرتهاي پايين دست چون معبري براي عبور جريان زياد انجام وظيفه ميكند و بدين لحاظ كم كم تخريب مي گردند.

- در آبياري توسط آب سرد ،  اين كرت بالادست است كه تحت تاثير  قرار گرفته و در معرض خسارت قرار میگیرد .

- در نظام كرت به كرت ، اگر كشاورز در يك كرت بخواهد كه آب كرت را براي پاشيدن كود يا سموم كشاورزي و يا زهكشي نيمه فصل تخليه نمايد ،بدليل اينكه كرت او بايد از طريق کرت پايين دست آب را تخليه نمايد ، آزادي عمل ندارد مگراينكه تمام كشاورزان اشتراكاً عمل واحدي را انجام دهند.

- كرتها بدليل اينكه آزادانه نمي توانند آب خود را تخليه نمايند ، بمرور به اراضي با زهكشي بد تبديل ميگردند.

- همچنين نمي توان در كرتها ، بدليل عبور جريان آب بالادست اقدام به كشت اقلام ديگر نمود.

- مديريت آبياري و زهكشي در كرتهاي گروهي و نظام كرت به كرت براي برنجهاي زودرس و ديررس كه به حسب سلائق كشاورزان در كنار هم كاشته شده است بسيار مشكل است.در يك گروه كرتي را بدليل رسيدن محصول آن بايد خشك كرد حال اينكه محصول كرت پايين دست هنوز نياز به آب براي آبياري دارد.

استقرار ساختار مناسب و مطلوب زمين  از طريق احداث كانالهاي آبياري و زهكشي ، بلوك آبياري ، كرت هاي منظم هندسي، جاده هاي بين مزرعه اي و دسترسي و تجميع کرتهاي پراکنده کشاورز امکان پذیر است و براي نيل به آن لازم است به اهداف ذيل توجه نمود :

- اهداف يکپارچه سازي اراضي

الف – بهبود زيرساخت هاي توليد کشاورزي

ب -   فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه مکانيزاسيون

ج –    بهبود محيط زندگي جامعه روستايي

د –    افزايش بهره وري و نيروي کار

ه –    تبديل مزارع به مزارع چند منظوره

و –    بهبود سيستم مديريت مزرعه

ز  –   دستيابي به کشاورزي پايدار

ح – حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

ط – کمک به امنيت غذایی

الف : بهبود زير ساخت هاي توليد کشاورزي

ازطريق :

- تغيير شکل کرتها از کرتهاي کوچک نامنظم به کرتهاي بزرگتر

- احداث کانالهاي آبياري و زهکشي

- ايجاد جاده هاي بين مزارع ودسترسي

- نصب واستقرار سيتم زهکشي زيرزميني

- اصلاح خاک شاليزار از طريق افزودن خاک و مواد معدني به آن

- متراکم نمودن طبقات خاک بمنظور کنترل فروروی

ب : فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه مکانيزاسيون

ازطريق :

- ايجاد جاده هاي بين مزارع و جاده دسترسي

- احداث زهکش هاي سطحي وزيرميني

- افزايش ظرفيت تحمل پذيري خاک

- افزايش اندازه کرتها

- افزايش عملكرد ماشين از طريق بهسازي بستر

و : بهبود سيستم مديريت مزرعه

ازطريق :

- ارتقاي توان مديريتي از طريق کرتهاي بزرگتر

- نوسازي شبکه تامين وانتقال آب

- مديريت مستقل آبياري وزهکش وامکان خشک کردن کرت

- انجام بموقع عمليات کشاورزي

- امکان کاربا ماشينهاي مختلف

- امکان همراه شدن با برنامه هاي محلي و منطقه ای

ز : دستيابي به کشاورزي پايدار

ازطريق :

- افزايش فرصت هاي شغلي

- ارتقاي اقتصاد محلي

- افزايش درآمد زارعين

- تشکيل دارايي عمومي مثل مدارس ، پارک ها و غيره

- افزايش محصولات کشاورزي

- افزايش امکان تطابق با طرح هاي کاربري اراضي

- اصلاح خاک

- کنترل فرسايش خاک و زمين

- تسهيل در تشکيل سازمان کشاورزان

- کاهش هزينه توليد

ح : حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

ازطريق :

- هماهنگي با محيط طبيعي و مناظر

- کنترل فرسايش خاک

- تثبيت جريان آب در نهر هاي بزرگ

- جلوگيري از خسارت سيلاب و کنترل آن

ط : کمک به امنيت غذايي

ازطريق :

- افزايش عملکرد محصول

- رواج کشت دوم

- کاهش هزينه توليد

- ثبات وپايداري در توليد ومديريت مزرعه

- کمک به عرضه مناسب مواد غذايي

- تطبيق بهتر بابرنامه هاي افزايش توليد محصولات کشاورزی

پیشنهادات و ارائه راهکارها

خرده مالكيت و مالكيت دهقاني نه تنها در كشور ما، بلكه در ساير كشورها يكي از بزرگترين معضل پيش روي بخش كشاورزي و به ويژه كشت مكانيزه برنج مطرح بوده است. هر چند در ساليان گذشته اقداماتي جهت رفع اين معضل انجام گرفت اما هنوز به خاطر وجود برخي مسائل قانوني همچون قانون ارث و ميراث، حقوق مالكيت و غيره متاسفانه تا كنون به راهكار جامعي دست نيافته و همچنان با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنيم.

- حال ميتوان ديدگاهها را عوض نمود، مي توان با اين معضل اساسي كنار آمد و با آن سازش نمود يا به عبارتي ديگر با حضور و وجود اين معضل در كشت برنج ( بويژه كشت مكانيزه )، آنرا اصلاح نمود و با آن سازش نمود.

برخي متخصصين بر اين باورند كه اين معضل نه تنها در ايران و كشورهاي در حال توسعه ، بلكه در برخي ممالك توسعه يافته همچون ژاپن نيز وجود دارد. بياييم همان روشهاي به كار گرفته شده در كشور ژاپن و غيره، با در نظر داشتن شرايط خاص موجود در كشور بكار گيريم. ما نيز با اين عقيده مخالف نبوده و آنرا تاييد مي نماييم.

2) با تقويت تعاوني‌هاي توليد با اعمال برخي مسائل همچون فراهم نمودن شرايط زيربنايي و تغيير شيوه‌هاي مديريت مزارع نيز مي توان به راه حل مناسبي جهت سازش با معضل خرده مالكيت دست یافت .

به عنوان مثال در صورت اجراي تسطيح و يكپارچه بودن اراضي شاليزاري كه امكان تردد ماشين هاي شاليزاري به داخل مزارع فراهم شده باشد و همچنين با واگذار نمودن كليه امور مديريتي مزارع از قبيل انتخاب رقم، زمان كاشت و اجراي عمليات زراعي و غيره به شركتهاي تعاوني توليد ( كشت همزمان مزارع يك منطقه يا يك روستا به صورت مالكيت واحد ) و سرانجام توزيع درآمد به تناسب ميزان تملك به صاحبان زمينها مي‌توان به اهداف مهمي دست يافت و حل بسياري از مشكلات مربوط به امر مكانيزاسيون برنج از قبيل تعيين نظام بهره‌برداري مناسب از ماشين‌ها، كاهش ساعات كار به ازاي واحد سطح با جايگزيني ماشين به جاي نيروي كارگري و در نهايت كاهش هزينه توليد و افزايش در آمد كشاورزان نائل گرديد.

لازم به ذكر است كه شرط لازمه دست يابي به اين هدف وجود اعتماد متقابل بين بهره‌برداران و متوليان شركت‌هاي تعاوني و همچنين اعمال نقش نظارتي دولت بر تعهدات متقابل است. علاوه در اجراي چنين سيستم، ممكن است در ابتدا متقاعد نمودن تعداد زيادي از كشاورزان يك منطقه كاري بس دشوار باشد، ولي با اعمال شيوه هاي ترويجي و تبليغي مناسب مي توان به اين هدف دست يافت زیرا كه مشابه چنين فعاليت ترويجي و تبليغي را در سالهاي گذشته در مناطق شمالي كشور جهت متقاعد نمودن كشاورزان براي اجراي طرحهاي تسطيح و يكپارچه سازي شاهد بوده ایم .

تغيير سيستم ارائه محصول به كارخانجات شاليكوبي و همچنين تغيير سيستم هاي فروش و عرضه محصول به بازار نيز يكي از راهكارهاي اساسي جهت مبارزه با معضل خرده مالكيت در مرحله تبديل و فرآوري مي باشد. چنانچه ساختار خريد شلتوك ( با قيمت تضميني) از كشاورزان چه بصورت دولتي و چه به صورت غير دولتي فرهنگ سازي شود، عمده مشكلات مرتبط با سيستم تبديل و فرآوري برنج را حل خواهد شد.

با يك نگاه اجمالي بين تعداد كارخانجات شاليكوبي و كارخانجات آرد موجود در كشور و همچنين مقايسه بين روند تحويل گندم به كارخانجات آرد و تحويل شلتوك به كارخانجات شاليكوبي مي‌توان به اين نكته رسيد كه ترويج سيستم فروش شلتوك و همچنين كاهش تعداد كارخانجات ولي در عوض تجهيز آنها به سيستم‌هاي مدرن و با ظرفيت‌هاي تبديل بالاتر نيز خيلي از مشكلات مرتبط با امر تبديل برنج را حل خواهد نمود.

گرچه اين راه و روش‌ها كل راه حل نيستند، اما لااقل مي توان گفت كه بسياري از مشكلات مرتبط با تبديل برنج را حل خواهد نمود.

كاهش تنوع ارقام در سطح يك منطقه نيز روشي جهت كاهش ضايعات و سازش با اين معضل است. زيرا امكان خريد و نگهداري محصول را تسهيل مي‌نمايد .

تجهیزات مورد نیاز در کشت مکانیزه برنج

- تجهيزات مورد نياز در مرحله تهيه زمین

- مشخصات یک تراکتور استاندارد شالیزاری:

- سبک وزن باشد (بین ۱۰۰۰ الی ۱۸۰۰ کیلوگرم)

- قدرت در حد ۳۰ الي ۵۰ اسب بخار داشته باشد

- چهار چرخ محرک یا جفت دیفرانسیل باشد

- آج چرخها بلند باشد (بین ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر)

- فاصله بین شاسی تا زمین بین ۳۸ الی ۵۰ سانتیمتر باشد

- محورهاي عقب و بخصوص چرخ هاي جلو سيستم ضد آب باشند

- دارای ساعت متر و دور موتور باشد

- اتصال سه نقطه تراکتور برای همه ادوات شالیزاری مناسب باشد

- خروجی  PTO  داراي دورهاي متغيير باشد

- قابليت نصب وزنه به عقب و جلو داشته باشد

- داراي سيستم ترمز مناسب باشد

- در سرمرزها با كمترين فضا توانايي دور زدن داشته باشد

- سيستم فرمان هيدروليك باشد .

2) روتاري مخصوص خاك ورزي اراضي شاليزاري

- داراي چرخ تثبيت عمق باشد

- تيغه هاي داسي شكل داشته باشد

- حتي الامكان داراي گيربكس و چرخدنده تغيير دور باشد

- درب پشت روتاري لولايي و داراي فنرهاي قابل تنظيم  باشد

- عرض كار ۱.۵ الي ۲ متر باشد

3) ماله پشت تراكتوري براي جابجايي خاك در هنگام تهيه زمين

۴) پادلر يا گل آب كن براي خاك ورزي نهايي

مشخصات یک پادلر استاندارد :

- عرض كار بيشتر از ۲.۵ متر باشد

- داراي سيستم دور متغيير باشد

- فرم تيغه ها بايد حالت پره هاي همزن باشد

- داراي سيستم اتصال آسان به تراكتور باشد

- داراي ماله هاي جانبي باشد

5) چرخ آهني براي تراكتور

- دیسک پشت تراکتوری در مدل های مورد نیاز

- تجهيزات مورد نياز در مرحله کاشت

1)انتخاب اراضی یکپارچه شده یا داشتن ابعاد هندسی اراضی الزامی می با شد

۲) داشتن لایه سخت (هاردپند) مزارع ، برای بکارگیری ماشین های  شالیزاری ضروري است

۳) تهيه جعبه پرورش نشاء برنج با احتساب متوسط ۲۵۰ عدد براي هر هكتار

انتخاب جعبه های استاندارد به لحاظ کیفیت مواد :

- عرض جعبه ها بایستی کمتر از ۴/۲۸ نباشد

- از داخل برآمدگی و پرز نداشته باشد

- سطح داخلی جعبه متورم نباشد

- در داخل خزانه تراز قرار بگیرد

- شاسی کناری جعبه مستحکم باشد

- سوراخ های داخلی متناسب داشته باشد

- در مقابل آفتاب فرم خود را از دست ندهد

- ارتفاع داخلی جعبه ۳ سانتیمتر باشد

- وزن مواد بکار رفته کمتر از ۵۸۰ گرم نباشد

۴) تهيه ماشين بذر پاش جعبه پرورش نشاء براي دقت و بالابردن راندمان كار ضروري است

۵) وجود گرم خانه يا اتاقك تاريك براي جوانه زني نشاء ضروري است

۶) تهيه ماشين خردكننده كلوخ و خاك خردكن براي فراهم كردن خاك مناسب جعبه الزامي است

۷) تهيه دستگاه همزن يا مخلوط كن سموم و كودهاي مورد نياز با خاك بستر جعبه نشاء براي مراكزي كه در حجم بالا فعاليت مكانيزه برنج انجام مي دهند ضروري است

۸) حوضچه جوانه زني شالي بذري از ضروريات كشت و كار مكانيزه برنج مي باشد

۹) دستگاه رطوبت گير از نوع سانتريفوژ براي كاهش رطوبت بذر قبل از بذر پاشي مورد نياز است

۱۰) ماشين نشاكار برنج (براي مالكين كمتر از ۵ هكتار نوع ۴ رديفه راه رونده و براي مالكين و كسانيكه قصد انجام خدمات دهي به برن كاران را در ايام نشاكاري دارند ماشين نشاكار ۶ رديفه سوار شونده ضروري است

۱۱) يدك كش مخصوص (چند منظوره)براي حمل و نقل ماشين نشاكار از انبار به مزرعه و بالعكس

قفسه هاي مخصوص حمل نشاء از خزانه به مزرعه اصلی

12) خزانه پرورش نشاء

- حتی الامکان خزانه در نزدیکی محل سکونت باشد

- محل خزانه به ورود و خروج آب دسترسی داشته باشد

- سطح رویی خزانه کاملاٌ تراز باشد

- دور از دسترس مرغ و طیور و پرندگان باشد

- به جاده اصلی دسترسی داشته باشد

- حداکثر طول خزانه ۱۵ متر در نظر گرفته شود

- تجهيزات مورد نياز در مرحله داشت

- سمپاش در اندازه و ظرفيت مورد نياز

- ماشين وجين كن به ازاي هر هكتار يك دستگاه

- ماشین های وجین کن برای اهداف مختلف در نظر گرفته می شود:

- جداسازی علف های هرز و حتی بوته های برنج در بین ردیف ها

- زیر و رو کردن خاک و تحریک ریشه ها برای دسترسی به غذا

- تخلیه گازهای مضر در اطراف ریشه

- مخلوط کردن کود و املاح مفید با خاک

- تهيه موتور پمپ در مناطقي كه از آب چاه استفاده مي شود از ضروريات است

ماشين هاي علف تراش از نوع كمري يا دوشي براي اصلاح و از بين بردن علف هاي هرز روي ديواره هاي مرز ضروري است البته براي اراضي بسيار وسيع در كنار علف تراش فوق بايستي از علف تراش هاي پشت تراكتوري براي قطع علف هاي حاشيه جاده هاي بين مزارع استفاده نمود .

- تجهيزات مورد نياز در مرحله برداشت

۱) درو گر خودگردان تارو (تی ۱۲۰) ساخت تایوان

دروگرهای گوناگونی در بازار ایران می توان مشاهده کرد اما هر یک دارای معایب خاصی هستند تنها دروگری که با مکانیزم ساده خود توانسته در بیشتر مزارع و در حالت های گوناگون شالی بخوبی عمل نماید و ضایت کشاورز را جلب کند مدل تارو می باشد

۱-۱) خرمنکوب پرتابل خودگردان

۲)كمباين مخصوص برداشت برنج از انواع گوناگون هد فيد و آل كراپ

۳) تريلي مخصوص چند منظوره برای حمل محصول برداشت شده و غیره

۴)خشك كن مخصوص خانگي با ظرفيت متوسط ۵ تن

انواع ماشين هاي نشاكار برنج موجود در کشور

- دايدونگ (كره جنوبي)

تحت ليسانس شركت كوبوتاي ژاپن و ساخت شرکت دایدونگ از کشور کره جنوبی

تعداد ردیف کاشت :۴

موتور هوا خنک و سوخت مصرفی بنزین

فاصله کاشت ۱۳-۱۵-۱۷ سانتیمتر

وزن ۱۷۱ کیلو

انتقال قدرت مستقیم با چرخدنده و شفت می باشد

در دو رنگ متفاوت نارنجی، زرد همراه با حاشيه هاي سبز در بازار موجود مي باشد كه فاصله كاشت و سايز بعضي از قطعات در اين دو نوع متفاوت هستند

سرعت صفحه حامل ،۳۲ ، ۲۶ ، ۱۸ مرتبه قابل تغيير است

انواع ناخن هاي ميخي و صفحه تخت بر روي انگشتي قابل نصب مي باشد

از ۱۵ سال قبل تا كنون بدون هيچ تغييري در مكانيزم ها، اين ماشين در  كشور ما توزيع می شود .

- یانمار

تحت ليسانس يانمار و توليدي کشور

تعداد ردیف کاشت :۴

موتور هوا خنک و سوخت مصرفی بنزین

فاصله کاشت ۱۴-۱۶-۱۸ -۲۰  سانتیمتر

وزن ۱۴۰ کیلو

انتقال قدرت تسمه اي می باشد

تنها در يك رنگ سفيد با نام  يانمار ژاپن ، در كشور توزيع مي شود

سرعت صفحه حامل ،۲۰ ، ۲۶  مرتبه قابل تغيير است

فقط ناخن هاي  صفحه تخت بر روي انگشتي قابل نصب مي باشد

از  سال ۸۶  تا كنون بدون هيچ تغييري در مكانيزم ها، اين ماشين در  كشور ما توزيع می شود .

- کوکچه

ساخت شرکت كوكچه از کشور کره جنوبی و تحت ليسانس شركت يانمار ژاپن مي باشد

تعداد ردیف کاشت :۴

موتور هوا خنک و سوخت مصرفی بنزین

فاصله کاشت ۱۴-۱۶-۱۸ -۲۰  سانتیمتر

وزن ۱۴۹ کیلو

انتقال قدرت تسم اي مي باشد

تنها ماشين نشاكار راه رونده در كشور ماست كه داراي سيستم تراز عرضي مي باشد

انتقال قدرت تسمه اي می باشد

تنها در يك رنگ قرمز با نام كوكچه در كشور توزيع مي شود

سرعت صفحه حامل ،۲۰ ، ۲۶  مرتبه قابل تغيير است

انواع ناخن هاي  صفحه تخت و ميخي بر روي انگشتي قابل نصب مي باشد

داراي سيستم تراز عرضي اتوماتيك مي باشد

از  سال ۸۷  تا كنون بدون هيچ تغييري در مكانيزم ها، اين ماشين در  كشور ما توزيع مي شود

بر اساس قرارداد با شركت كره اي در آينده نزديك توليد اين ماشين در شهر اردبيل آغاز می گردد .

- تانگ یانگ

تحت ليسانس شركت ميتسوبي شي ژاپن و توليدي شركت تانگ يانگ از کشور كره جنوبي

تعداد ردیف کاشت :۴

موتور هوا خنک و سوخت مصرفی بنزین

فاصله کاشت ۱۷ - ۱۵ - ۱۳  سانتیمتر

وزن ۱۷۰ کیلو

انتقال قدرت تسمه اي می باشد

تنها در يك رنگ آبي با نام تانگ يانگ در كشور توزيع شده است

سرعت صفحه حامل ،۲۰ ، ۲۶ ، ۲۴  مرتبه قابل تغيير است

انواع ناخن هاي  صفحه تخت و ميخي بر روي انگشتي قابل نصب مي باشد

از  سال ۸۶  وارد كشور گرديد اما در سال ۸۷ توزيع شده است

بيشتر مشخصات فني اين ماشين شباهت زيادي به دايدونگ دارد با قيمت مناسب براي مصرف کننده

- ۶ ردیفه سوارشونده يانمار  Vp6

موتور هوا خنك با سوخت بنزين

چهار چرخ محرك

در ۸ ساعت كار مفيد توانايي ۳ هكتار نشاكاري را دارد

بيشتر امكانات اين ماشين با دايدونگ سوار شونده مشابه

کاشت شلتوک برنج با ماشین

كشت و كار برنج بر خلاف ديگر كشت و كارهاي زراعي داراي دقت عمل بسيار فراواني است بطوريكه اگر زارع در يكي از موارد كوتاهي يا سهل انگاري نمايد بطور مستقيم بر مقدار محصول نهايي (راندمان محصول) تاثیر گذار می باشد به همین سبب کشاورز برنجکار اطمینان دارد که بایستی در تمامی مراحل کشت وکار یا خود به تنهایی به سبب دقت در عملیات مجری کار باشد یا اینکه در تمام عملیات زراعی ناظر بر کیفیت و کمیت عملیات باشد .

در شروع نشاکاری اگر مزرعه توسط کارگر نشاکاری صورت می گیرد مالک مزرعه در همان ابتدای کار با آنان قرارداد کاری می نماید به این صورت که مزرعه من بایستی با تعداد خال معینی که اعلام می کنم نشاکاری شود عمق کاشت بایستی بر اساس مزرعه و مقدار آب موجود و نوع بافت خاک تهیه شده تنظیم شود و بسیاری از خواسته های دیگر زراعی که همه این مسائل بر اساس سن نشاء ، عمق خاك تهيه شده ، نوع ماشين خاك ورزي ، نوع رقم نشاء و بسياري از موارد ديگر تصميم گيري مي شود كه كارگر بايستي تابع تصميمات مالك مزرعه باشد در غير اين صورت كارگر حق كاركردن در آن مزرعه را نخواهد داشت. همین امر سبب شد تا کشاورز واقعی هرگز خزانه های پرورش نشاء را به دیگران برای مراقبت و نظارت واگذار نمی کند ، عمليات تهيه زمين را به رانندگاني كه نمي شناسند واگذار نمي نمايند ،كنترل آبياري و كود يا سموم و علف هاي هرز را خود شخصاٌ بعهده مي گيرند عمليات نشاكاري را شخصاٌ نظارت مي كنند و در نهايت عمليات برداشت و خرمنكوبي را به هر شخصي كه صاحب كمباين است واگذار نمي كنند تا مبادا در هنگام اجراي عمليات در كيفيت محصول و يا كميت محصول وي لطمه اي وارد شود.

اما در بيشتر مزارع كشاورزان برنجكار مشاهده مي شود كه علي رغم تلاش آنها براي اجراي كار با كيفيت بالا همچنان نواقص بطور مشهود و در بسيار از موارد به شكل غير مشهود وجود دارد كه بسياري از آنان در ارتباط با آن مسائل ناآگاه مي باشند و يا اينكه چون هر ساله بر اساس سنتي كه نياكان بر جا مانده است نسبت به آن عمليات چشم بسته پيروي مي كنند براي نمونه در پايان نشاكاري سنتي خواسته يا نخواسته نقاط خاصي از مزرعه به صورت نكاشت وجود دارد اين نقاط به دلايل گوناگوني ممكن است بوجود آمده باشد كه مهمترين عامل آن سهل انگاري كارگر ، به زير آب رفتن بوته در آن نقطه ، كوتاهي قد نشاء ، وجود پرندگان و خزندگان و بسياري از اين نوع عوامل .

اما كشاورز بدون اينكه به دنبال عامل بوجود آورنده اين اتفاق باشد بر اساس يك روش كاملاً سنتي در هنگام وجين ، كودپاشي و سمپاشي ناخواسته اقدام به كنجكاوي و بازرسي نقاط نكاشت نموده و از طريق جابجايي  و تفكيك بوته هاي انبوه براي نقاط نكاشت شده و آن نقاط نكاشته شده را نشاء مي نمايد و به راحتي خلاء نشاء را در آن نقطه پر مي كند . اما همين كشاورز محترم در هنگام كشت برنج در سيستم مكانيزه و به كمك ماشين نشاكار ، اگر اين قدرت در وي باشد  تصميم به توقف عمليات مي گيرد.

در نگاه اول و ابتدائي ترين عيبي كه بر كشت ماشيني برنج وارد مي كند نقاط نكاشت با ماشين را به رخ مجريان و مروجين اين امر مي كشند به طوريكه در نگاه اول مروجين را داراي منافع مي پندارند در صورتيكه تلاش همگان بر اين است تا كشاورز عزيز كشور ما در آسايش و راحتي با كمترين عمليات فيزيكي و كوتاهترين زمان حتي بدون افزايش راندمان محصول نسبت به كشت سنتي بتواند به زراعت برنج كه محصول فوق العاده  استراتژيكي كشور نيز هست ادامه بدهد.

عوامل بوجود آمدن نقاط نكاشت با ماشين نشاكار

۱- پرورش نشاء نامرغوب كه داراي نقاط سبز نشده هستند(دارای کچلی باشند)

در هنگام پرورش نشاء جعبه ای عوامل گوناگونی (عدم کنترل دما ، سرما ، گرما ، نوع و تعداد رديف چيدن جعبه در خزانه ،آبياري ، قارچ و عدم كنترل سموم و كود و  عدم دقت در پاشش بذر و بسياري از موارد ديگر )سبب ایجاد نقاط کچل شده در جعبه می شوند که این نقاط در بعضی از جعبه ها قابل رؤیت است و یا ممکن است که در بعضی از جعبه ها آنقدر در سطح کوچکی باشند که با پوشش برگ های نشاهای مجاور قابل مشاهده نباشند به همین سبب کشاورز  نشاهای اینگونه را از خزانه به مزرعه حمل کرده و در روز نشاکاری نیز به سبب حجم زیاد کار توجه دقیقی در سطوح جعبه نکرده و به سبب خطای دید از این نشاها استفاده نموده و در نتیجه در مزرعه نقاط نکاشت بر جا خواهد ماند.

حتي بسيار مشاهده مي شود كه از جعبه هايي كه داراي نقاط كوچك سبز نشده مي باشند صرف نظر نكرده و بر روي ماشين بارگيري و نشاكاري مي كنند و اين از نداشتن اطلاعات فني كاربران ماشين است چون اگر در يك مقطع از جعبه ابعادي در حدود مثلاْ ۳ سانتی متر کچل شده باشد در هنگام نشاکاری با ماشینی که با فاصله ۱۴ سانتیمتر نشاکاری گردد در هنگام مواجه انگشتی با آن سطح ۳ سانتی متر سبب نکاشت در ۳ کپه به فاصله ۱۴ سانتیمتر خواهد گردید که در مجموع حدود ۴۲ سانتیمتر بر روی ردیف هیچ بوته ای از نشاء مشاهده نمی شود .

2-انتخاب یا خرید جعبه های غیر استاندارد برای پروش نشاء

۳- حمل نشاء در روز نشاکاری با رطوبت بالا

۴- اجرای نشاکاری در روزهای طوفانی

۵-  نشاکاری در مزارع پر آب

۶- وجود خزندگان و پرندگان سنگین وزن

7- عدم استفاده دقیق در استفاده از مارکر

۸- عدم دقت در بارگیری نشاء بر روی ماشین

۹- استفاده از نشاء غیر استاندارد (قد نشاء)

10- وجود سنگ و اجسام سخت در داخل نشاء پرورش داده شده

۱۱-اجرای عملیات خاک ورزی با تراکتور و ادوات غیر استاندارد

وجود انبوهی از تراکتورهای فرگوسن که دارای وزن سنگین و تك محور يا تك ديفرانسيل نيز مي باشند سبب شده تا كشاورز ناچار گردد در استفاده از اين ماشين ها براي عمليات هاي خاك ورزي با نصب چرخ آهني و ماله در پشت تنها براي اينكه مزرعه را از وجود علف پاكسازي شود مدت زيادي در مزرعه فقط چرخ بزند و پس از طي اين مرحله مجدداً الواري طويل يا لوله اي بلند كه بتواند عرض چرخ ها را بپوشاند به پشت تراكتور بسته دوباره مزرعه را همراه با چرخ زدن آب تخت نمايد .

اگر كمي كنجكاو شويد همه اين زحمات به سبب اين است تا خاك مزرعه حالت روان به خود بگيرد تا با الوار يا لوله به راحتي جابجا شود براي رسيدن به اين هدف ادوات خاص و مناسب شاليزاري در دنيا مرسوم گرديده كه در شاليزارهاي ما استفاده نمي شود و به همين علت خسارتهاي سنگيني به مزرعه و ماشين و اقتصاد كشور وارد مي گردد براي نمونه به چند مورد اشاره مي كنم :

۱- اتلاف زمان بيشتر        ۲- مصرف زياد سوخت     ۳- استهلاك و شكست زياد ماشين

۴- شكست لايه سخت مزرعه         ۵- غير هم سطح شدن لايه خاك ورزي شده

عدم كارايي ماشين نشاكار  و ایجاد نکاشت در چنين مزارع

اين تيپ از تراكتورها كه اخيراً با نام هاي مختلفي وارد كشور گرديدند سبب شده تا در رسيدن به اهداف اصلي مكانيزاسيون بسيار كمك بزرگي شود زيرا اين تراكتورهاي كوچك با دارا بودن قدرتي معادل ۳۵ اسب بخار از توانايي چهارچرخ محرك برخوردارند در نتيجه در بيشتر اراضي شاليزاري حتي بدون كمك از چرخ آهني قادر بكار هستند ضمن اينكه دنباله بندهايي نظير روتاري سبب شده تا در يكبار رفت مزرعه به خوبي آماده گردد و گام خوبي براي رسيدن به توسعه پايدار مكانيزاسيون برنج مي باشد .

  - سرعت زیاد ماشین

  - رعایت مدت زمان آخرین مرحله آب تخت تا روز نشاکاری

مزرعه و تراکتور در حالت بسیار ایده آل میباشند علی رغم اینکه تراکتور فوق در حدود ۶۸ اسب قدرت دارد و وزنی در حدود ۸/۲ تن نیز دارد اما بدون چرخ آهنی در حال روتاری زدن می باشد در صورتیکه نفوذ لاستیک در خاک در حد ۱۰ سانتیمتر می باشد اینچنین مزرعه که با چنین ماشین های اختصاصی آماده شوند مسلماْ ماشین نشاکار در هر مدلی از راه رونده و سوارشونده می توانند با بهترین راندمان کیفی و کمی فعالیت نمایند.

جفت شدن پنجه های میله فشار دهنده(کارنده)

قابل ذکر است که در شرکت های بنام ژاپنی نظیر کوبوتا که تولید کننده بسیار قدرتمند در زمینه ماشین های نشاکار برنج می باشد طرحی را از سال های قبل به اجرا گذاشته است بر اساس این طرح فضای مابین دو طرف پنجه های میله فشاردهنده نشاء را با بکارگیری از قطعات پلاستیکی مخصوصی یکپارچه نمود و این امر سبب شد تا نیروی وارده میله فشاردهنده به شکل یکپاچه و یکسو به ریشه نشاء وارد گشته و از متلاشی شدن ریشه در حین کاشتن جلوگیری شود ضمن اینکه این قطعه پلاستیکی مانع از جمع شدن دهنه پنجه می شود و دائم پنجه میله فشار دهنده را به حالت و فرم اصلی نگه می دارد .

اگر کشاورزان ما با داشتن چنین ایده دهنه میله فشارهنده را با بکارگیری از روش های مختلف بتوانند پر نمایند بسیار خوب است اما اگر ندانسته یا به هر دلیلی از جمله برخورد با سنگ و امثال آن این دهنه جفت شود ضربات وارده از میله به نشاء در یک نقطه و سطح کوچک متمرکز شده و سبب پاشیدن نشاء به اطراف می شود بهتر است هر از چند گاهی این دهنه را بازرسی نموده و در صورت نیاز به حالت اصلی آن برگردانند. بهترین نشانه برای صحت کار میله فشار دهنده این است که دو طرف پنجه های میله فشاردهنده باید با اندکی خلاصی در دو لبه زیرین ناخن مماس باشد .

  - کند یا ساییده شدن ناخن های گیرنده نشاء

  - تغییر کالیبره انگشتی ها

  - شکستگی فنر پشت میله فشار دهنده ، اسپك ،بادمكي و.......

  - عدم بكارگيري از ناخن هاي مناسب براي انگشتي كارنده

  - استفاده از قطعات مشابه و نامناسب در ماشين

  - كم تجربه بودن راننده

  - بکارگیری از ماشین نشاکار در مزارع سنتی و با ابعاد غیر هندسی

  - نحوه اپراتوري در مزرعه

  - بافت و ساختمان خاك مزرعه

هدف از انجام اين طرح

-      افزايش عملكرد برنج حتي تا 2 برابر عملكرد موجود .

-   صرفه جويي در مصرف آب (به دلايل استفاده از آبياري متناوب تا 30% مي توان در مصرف آب صرفه جويي نمود).

-      حذف سطح خزانه از 300مترمربع در هكتار به 75 مترمربع

-      كاهش مصرف بذر تا 6-5 كيلوگرم در هكتار

-      كاهش هزينه نشاء كاري وكندن نشاء از خزانه

-      افزايش حاصلخيزي شاليزار از طريق مصرف كودهاي مرغي ،حيواني ،كودسبز

-      تقويت ميكرو ارگانسم هاي خاك

-      افزايش مقاومت گياه در برابر عوامل نامساعد آفات وبيماريها

-      افزايش درآمد كشاورزان خرد با افزايش توليد در واحد سطح

جمع بندي ونتيجه گيري

- مديريت تلفيقي كنترل علف هاي هرز

- مصرف كودهاي مرغي ودامي بجاي كودهاي شيميايي

- انجام بذرپاشي درخزانه به ميزان 5 كيلوگرم در 80-75 مترمربع به صورت تنك

- نشاء كاري بصورت تك بوته در هر كوپه (مهمترين فاكتور اين روش)

- مصرف علفكش پيش از نشاء كاري بصورت تركيبي از علفكش هاي خانواده گرامينه وجگن ها

- استفاده از نشاء جوان 17 روزه براي نشاء كاري

- انجام وجين در دو نوبت

- مصرف تقسيطي كودهاي اوره وپتاس

- آبياري متناوب بجاي آبياري غرقابي

- انجام الگوي كاشت مربعي

- دقت در كنترل آفات وبيماري ها با توجه به حجم بالاي پنجه ها

- تنظيم ارتفاع آب در حد 4-3 سانتيمتر در زمان گلدهي

تهیه کنندگان: سمیرا صالحی و سمیه باقری

شرکت خدمات مهندسی طلوع آبادگران

سال 1391